Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

na

Odtwarzanie nawierzchni jezdni i chodników oraz terenów zielonych po awariach

i pracach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działalności

AQUANET S.A.

Czas trwania umowy: 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem w/w terminu, gdy suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, osiągnie kwotę stanowiącą wartość Umowy.

- Przewidywany zakres usług:

|  | Nazwa zadania | Przewidywany zakres usług |
| --- | --- | --- |
|  | Odtworzenie 1 m2 masą asfaltową nawierzchni wraz z podbudową | 8100 m2 |
|  | Odtworzenie 1 m2 nawierzchni drogowej tłuczniowej o gr. 10cm | 150 m2 |
|  | Odtworzenie 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej (pozbruk), płytki chodnikowej na podsypce piaskowo-cementowej wraz z podbudową | 1520 m2 |
|  | Odtworzenie 1 mb krawężnika, obrzeży na ławie betonowej | 370 mb |
|  | Odtworzenie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej/granitowej (bruk),płyt drogowych ()wraz z podbudową | 370 m2 |
|  | Odtworzenie 1 m2 nawierzchni z trylinki, płyt ażurowych wraz z podbudową | 100 m2 |
|  | Korytowanie pod odtworzenie docelowe wraz z wywozem i utylizacją – (wykop zasypany do poziomu nawierzchni– wykonanie odtworzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym | 100 m2 |
|  | Regulacja włazów kanalizacyjnych | 100 szt |
|  | Regulacja skrzynek wodociągowych | 100 szt |
|  | Montaż oznakowania pionowego (znaki drogowe, barierki ochronne itp.) | 50 szt |
|  | Ułożenie 1m2 nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 1 cm* | 200 m2 |
|  | Odtworzenie 1 m2 tymczasowe (zabrukowanie) nawierzchni np. w okresie zimowym łącznie z transportem i przechowaniem rozebranej nawierzchni (pozbruk, kostka granitowa itp.) przeznaczonej do docelowego odtworzenia. | 300 m2 |
|  | Odtworzenie 1 m2 tymczasowe (tłuczeń,pofrez) nawierzchni np. w okresie zimowym łącznie z transportem i przechowaniem rozebranej nawierzchni (pozbruk, kostka granitowa itp.) przeznaczonej do docelowego odtworzenia. – Zamawiający dopuszcza odtworzenia po przedstawieniu pisemnej zgody dla danej lokalizacji gestora drogi oraz tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym | 200 m2 |
|  | odtworzenie oznakowania poziomego (malowanie pasów) w m2 | 100 m2 |
|  | Frezowanie 1 m2 nawierzchni asfaltowej za 1 cm *grubości nawierzchni asfaltowej | 100 m2 |
|  | Badanie zagęszczenia podłoża 1 szt. – na wezwanie Zamawiającego | 200 szt. |
|  | Odtworzenie 1m2 trawnika | 7500 m2 |

* należność wynikać będzie z wielokrotności równej faktycznej grubości ułożonej/frezowanej

nawierzchni asfaltowej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji usług Przedmiotu umowy w granicach 30% przewidywanych ilości w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zachowaniem ceny, w ramach całkowitej wartości Przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega, że podane ilości zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Sposób postępowania służb AQUANET i Wykonawcy w przypadku awarii lub prac     na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w pasie drogowym oraz terenie zielonym

- Zlokalizowanie awarii przez AQUANET.

- Zabezpieczenie oraz oznakowanie w niezbędnym zakresie miejsca prac do czasu

przystąpienia do realizacji prac będących  Przedmiotem umowy przez Wykonawcę

- Jeżeli uszkodzenie jest w pasie drogowym lub terenie zielonym i naprawa wymaga zajęcia jego części lub całości – AQUANET powiadamia faksem lub e-mailem Zarządcę drogi/terenu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji, a jeśli na ulicy odbywa się komunikacja zbiorowa to AQUANET powiadamia również Centralę Ruchu operatora komunikacji.

- Po stronie AQUANET jest w miejscu awarii lub innych pracach, zasypanie wykopu piaskiem o odpowiedniej granulacji wraz z uzyskaniem wymaganego zagęszczenia gruntu i pozostawienie koryta o głębokości zgodnej z kategorią ruchu ulicy, ciągu pieszego lub terenu zielonego.

- Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej lub zlecenia od Zamawiającego o zasypaniu wykopu wraz z uzyskaniem wymaganego zagęszczenia gruntu, przystępuje do odtworzenia nawierzchni w terminach określonych w Załączniku nr 1. Po usunięciu awarii i odtworzeniu nawierzchni Wykonawca powiadamia niezwłocznie Aquanet S.A, Dział Utrzymania Ruchu – Inżyniera Utrzymania Ruchu na numer telefonu 61 8 359-914 o zakończeniu prac i przywróceniu przejezdności pasa drogowego, ciągu pieszego lub terenu zielonego.

- Wykonawca dodatkowo po zakończeniu prac odtworzeniowych informuje firmę wykonującą oznakowania miejsca awarii o wykonaniu odtworzenia i możliwości zdjęcia oznakowania.

- Wykonawca jest zobowiązany przesłać w dniu wykonania odtworzenia do godziny

18:00, na adres e-mail: 994@aquanet.pl (Dział Utrzymania Ruchu),informację o

terminie zakończenia odtworzenia nawierzchni miejsca awarii lub innych prac oraz  gotowości do odbioru  wraz z przesłaniem dokumentacji fotograficznej odtworzenia, która powinna umożliwić łatwą identyfikację miejsca wykonanych prac w terenie (nr posesji, pkt. charakterystyczny itp.) W przypadku gdy po zakończeniu prac odtworzeniowych proces technologiczny wymaga pozostawienia wygrodzenia terenu (wiązanie betonu, utwardzenie masy bitumicznej itp.) Wykonawca zobowiązany jest do określenia terminu (data, godzina) przywrócenia pasa drogowego do ruchu.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przesyłania  miesięcznego zbiorczego raportu            odtworzeń nawierzchni  każdorazowo do 5 dnia każdego miesiąca zgodnie z Załącznikiem nr 2  z rozbiciem na Dział Sieci Kanalizacyjnej- prace na sieci kanalizacyjnej i Dział Sieci Wodociągowej - prace na sieci wodociągowej

- Warunki

- Naprawa nawierzchni (wraz z uprzednim badaniem zagęszczenia podłoża) nastąpi w terminach określonych w Załączniku nr 1. Terminy liczone będą od momentu wysłania faksem lub e-mailem zlecenia wykonania prac odtworzeniowych  na sieciach wodociągowo –kanalizacyjnych i innych.

- W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może wykonywać odtworzenia w sposób tymczasowy, zapewniając tym samym przejezdność drogi jezdni w dni wolne, niedziele i święta lub przy zaistnieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac   w terminie 24 godziny od momentu zgłoszenia.

Wówczas Wykonawca do czasu wykonania odtworzenia końcowego, zobowiązany jest do wywiezienia i zdeponowania docelowego materiału do wbudowania, na teren stanowiący jego bazę materiałową, na własny koszt i ryzyko.

- Odtworzenie nawierzchni należy wykonać poprzez wykonanie konstrukcji o parametrach nie gorszych niż pierwotne.

- Odtworzenie trawnika/terenu zielonego obejmuje następujący zakres prac:

- uporządkowanie obszaru odtwarzania z pozostałości po awarii

- wywóz nadmiaru gruntu rodzimego po awarii przy jego wymianie

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego po awarii kat. gruntu II i III

- rozrzucenie mieszanki z torfu warstwą grubości 5 cm (należy wliczyć koszt zakupu torfu)

- ręczne obsianie trawników mieszanką traw (należy wliczyć koszt zakupu mieszanki traw)

- pielęgnacja nasadzonej zieleni odtworzonej do stanu pierwotnego w czasie

24 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego

- Wykonanie prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą

- Obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do odtwarzania jest:

- uzyskanie od Gestora/Właściciela odtwarzanego terenu warunków odtworzenia nawierzchni.

- uzyskanie od gwaranta (w przypadku gdy dany  teren jest na gwarancji), zgody na jego odtworzenie.

- przeprowadzenie uzgodnień z użytkownikami wszystkich urządzeń podziemnych i nadziemnych, a mających wpływ na prowadzenie prac objętych przedmiotem Umowy

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inny termin odtworzenia danej nawierzchni (z tytułu: niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności ustalenia gwaranta, indywidulne wymagania w zakresie danego odtworzenia przez gestora/właściciela terenu itp.).

- Odtworzenia tymczasowe po okresie zimowym muszą być zlikwidowane do 15 maja.

- Udzielenie gwarancji na wykonywane roboty 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru  stanowiącego Załącznik nr 3.

- Obowiązek utylizacji materiałów tj. asfalt, tłuczeń, beton, płytki, kostki poz-bruk, obrzeża, krawężniki itp. powstałych po odtworzeniu docelowym nawierzchni spoczywa na Wykonawcy.

- Na prośbę Zamawiającego przekazanie kart odpadów zielonych do kompostowni zgodnie z lokalizacji, która wynika z zapisów planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

- Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu odtworzenia  spoczywa na Wykonawcy odtworzenia.

- Gospodarka odpadami

- Prowadzenie gospodarki odpadami przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska wraz z jakościową i ilościową ewidencją wytworzonych  odpadów w oparciu o karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (w szczególności ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020.797. ze zm. oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy). Przekazanie na prośbę Zamawiającego na adres email: tomasz.sobocinski@aquanet.pl

a)	podpisanego dowodu terminowego złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach (ich ilościach i rodzajach), o sposobach gospodarowania nimi oraz kopii tego sprawozdania,  za okres w których świadczono usługę - w terminie do 7 dni od daty jego złożenia,

b)	podpisane comiesięczne oświadczenie o ilości wytworzonych  odpadów dla przedmiotu Umowy oraz o sposobie i ilości zagospodarowanych lub przekazanych odpadów wraz z comiesięcznym potwierdzeniem z ewidencji Baza Danych o Odpadach (BDO)

2.	Wykonawca zobowiązany jest  przekazywać wytworzone przez siebie odpady wyłącznie podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

3.	Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest posiadać aktywny wpis w bazie BDO.

4.	Transport odpadów może być podzlecany przez Wykonawcę wyłącznie podmiotom posiadającym aktywny wpis w bazie BDO w zakresie danego kodu odpadu.

5.      Podczas transportu odpadów wykonawca i podwykonawca zobowiązani są

przestrzegać wymagań wynikających z  rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu

odpadów oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r. (t,j. Dz.U. z

2019 poz. 2140 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu

drogowym (t.j. Dz. U z 2020  poz.110 ze zm.) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022

z późn. zm.).

- Postępowanie odbiorowe

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru wraz z uzyskaniem podpisanego Protokołu odbioru prac z właścicielem lub administratorem drogi, chodnika lub terenu zielonego,  Wykonawca  po  uzyskaniu  protokołu  odbioru pasa  ruchu  drogowego lub terenu zielonego od  zarządcy  , zobowiązany  jest  przekazać  go  niezwłocznie  do  Zamawiającego  w  formie  papierowej  i  cyfrowej  (PDF) . Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać protokoły odbioru  pasa  ruchu  drogowego  na  wszystkie  prace  odtworzeniowe  zlecone  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy  w  trakcie  trwania  umowy .

- Odbiór pasów jezdnych i chodników administrowanych przez ZDM Poznań i gminy ościenne należy dokonać po otrzymaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego od Zamawiającego.

- Załącznikiem do Protokołu odbioru będą wyniki zagęszczenia gruntu (dokonane przez autoryzowane laboratorium) oraz zdjęcia Wykonawcy wykonane przed i po zakończeniu prac.

# Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawców – podano w części I SWZ (IDW)

# Wymagania materiałowe.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania odtworzeń mas asfaltowych z materiałów pochodzących z recyklingu