CZĘŚĆ II

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych bez dodatków Bio do środków transportu i  innych urządzeń mechanicznych celem zaopatrzenia w sytuacjach awaryjnych w ilości 25 000 L w odmianie arktycznej

Paliwo będzie magazynowane przez cały rok w n/w miejscach na wolnym powietrzu w zbiornikach dwupłaszczowych o pojemności 5.000 l przez okres min. 10 miesięcy.

Zamawiający przewiduje dostawy do następujących lokalizacji:

  - COŚ Koziegłowy ul. Gdyńska 1

  - SUW Wiśniowa Poznań 13 ul. Wiśniowa 13

  - Oczyszczalnia Ścieków Mosina ul. Mocka 1

w poniższych ilościach:

Dostawę paliw do zbiorników Zamawiającego wykonuje Oferent własnym lub wynajętym środkiem transportu.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 09134100

Zamawiający oświadcza, że wszystkie zbiorniki, do których ma być dostarczane paliwo posiadają aktualne dopuszczenia UDT.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadanie aktualnej Koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716 ze zm.)

Zbiorniki wykorzystywane przez Aquanet są marki Kingspan.

- Dostawa paliw będzie realizowana w terminie 48 h od pisemnego powiadomienia  Wykonawcy o konieczności dostawy poprzez wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w  godz. 7 -13 w dni robocze we wskazanych lokalizacjach.

- Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot zamówienia  olej napędowy będzie spełniać wymagania jakościowe, określone dla paliw ciekłych  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedmuchania sprężonym powietrzem węży do przetłoczenia paliwa z cysterny do zbiornika przy każdorazowej dostawie.